## Slide 1: МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Содержание курса 32 часа

## Slide 2: Введение в мультимедиа
Определение
Технические средства
Программное обеспечение
Области применения
Стандарты
Выбор мультимедиа средств
Основные возможности MIDI
Настройка изображения
Запись и редактирование видео
Программы видео- и аудиосжатия

## Slide 3
Структура курса
Введение в
мультимедиа
Практические
занятия
Мультимедиа
и Windows
Интерактивные
лекции

## Slide 4
Воспроизведение звуковых файлов
Регулировка звука
Запись звуков
Редактирование звука
Воспроизведение звуковых компакт-дисков
Воспроизведение цифрового видео
Настройка зернистости и плавности видео
Запись и редактирование видеофайлов
Мультимидиа и Windows

## Slide 5: Маркированный список
Запись
  Воспроизведение
Вставка
  Список

## Slide 6: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Транзисторы

## Slide 7: Содержание
Транзисторы. Общие сведения.
Биполярные транзисторы.
Полевые транзисторы.

## Slide 8: Транзисторы
Транзисторы представляют собой полупроводниковые приборы, которые применяются для усиления мощности электрических сигналов. В зависимости от принципа действия транзисторы подразделяются на биполярные и полевые.
Содержание

## Slide 9: Биполярные транзисторы
Структура биполярного транзистора (типа р-n-р).
Конструкция сплавного и планарного транзисторов. .
Входные и выходные статические характеристики биполярного транзистора.
Содержание

## Slide 10: Структура биполярного транзистора (типа р-n-р).
Биполярный транзистор представляет собой прибор , имеющий два взаимодействующих р-n перехода и трехслойную структуру р-n-р (или n-р-n) типа (рис .1). Средняя область называется базой , а крайние – эмиттером и коллектором.
Э
Б
К
W
+ Uэб -
+ Uэб -
э
к
X
X
U кб
Р ко
Р эо
n бо
Р бо
p,n


0
 к
n к(Х)
n э(Х)
Uэб
о -Uэб
Содержание
Назад

## Slide 11: Конструкция сплавного и планарного транзисторов.
Конструкция сплавного и планарного транзисторов показаны на рис. 2, а и б.
Содержание
Назад

## Slide 12: Рис.2.Разрез конструкции сплавного (а) и планарного (б) транзисторов.
Эмиттерный
вывод
Базовый вывод
Эпитаксиальный слой
Коллектоный вывод
n
p
k
n+
Б
Э
К
W
n
p
а)
б)
Содержание
Назад

## Slide 13
В транзисторе с равномерным распределением атомов примеси в слоях полупроводников распределение равномерных концентраций основных и не основных носителей имеет вид, показанный пунктиром на рис. 1.
Если к выводам транзистора приложены внешние напряжения таким образом, что эмиттерный переход смещается в прямом направлении, а коллекторный – в обратном, то такое включение называют нормальным, т.е. Соответствующему усилительному режиму работы. Применительно к структуре p-n-p типа такому смещению переходов соответствуют напряжения Uэб>0 и Uэб < 0 (рис. 1. )
При наличии приложенных напряжений распределение концентраций носителей и электростатического потенциала в слоях показано сплошными линиями на рис. 1. Как видно из рисунка, в этом случае потенциальный барьер эммиттерного перехода понижается до уровня э=0-Uкб= 0+|Uкб| (так как Uкб<,0) Поскольку изменились потенциальные барьеры переходов , изменяются и распределения концентраций основных и не основных носителей. В результате в базе возникает градиент концентраций неосновных носителей, под действием которого дырки, инжектированные из эмиттера, диффундируют от эмиттера к коллектору и, достигнув последнего, втягиваются полем коллекторного перехода. В коллекторной цепи транзистора появляется ток
Iк=Iкр+Iк0,
где Iкр –дырочный ток коллектора; Iк0- тепловой (неуправляемый ) ток коллекторного перехода.
Дырочный ток коллектора Iкр связан с дырочным током эмиттера Iэр соотношением Iкр =Iэр Iэ.
Содержание

## Slide 14
В современных транзисторах коэффициент  близок к 1 ( 0,95-0, 99). Полный ток коллектора в статическом режиме определяется соотношением
Iк=Iэ+Iкэ .
Управление транзистором может осуществляться током эмиттера либо током базы. При работе транзистора с эмиттерным входом выходной величиной является ток коллектора
Iвых.=Iк= Iэ +Iкэ .
В этом случае входной ток не усиливается ( так как <1), усиление мощности может быть получено только за счет усиления напряжения (в усилительном каскаде).
При управлении током базы выходной величиной может быть либо ток коллектора , либо ток эмиттера. Тогда в первом случае
Iвых.=Iк=Iб+(1+ )Ire
а во втором случае
Iвых.=Iэ= (1+ ) Iб+ (1+ ) Iк0
где  - коэффициент передачи тока базы:
=/(1 - ).
Статические режимы работы транзистора наиболее полно можно охарактеризовать с помощью статических выходных и входных характеристик транзистора. Выходные характеристики представляют собой зависимость входного тока от входного напряжения при фиксированных значениях выходного напряжения, а выходные характеристики определяют зависимость выходного тока от выходного напряжения при фиксированных значениях входного тока. Таким образом, для всех трёх возможных схем включения транзистора можно снять и построить соответствующие семейства входных и выходных характеристик.
Содержание

## Slide 15
Для схемы с общей базой (ОБ) входные характеристики представляют собой
зависимость Iэ=ƒ(Uэб) при Uкб= const, а выходные зависимости Iк=ƒ(Uкб) при I =const. Семейства входных и выходных характеристик для схемы с ОБ показаны на рис. 3, а и б. Как видно, входная статическая характеристика при Uкб=0 аналогична характеристике обычного диода при прямом смещении и описывается зависимостью, близкой к экспоненциальной. При увеличении отрицательного смещения на коллекторном переходе характеристика смещается к оси токов вследствие внутренней обратной связи в транзисторе, обусловленной эффектом модуляции толщины базы.
Выходные характеристики транзистора в схеме ОБ практически не зависят от коллекторного напряжения в области Uкб<0, а зависят от управляющего тока эмиттера. Однако при смещениях Uкб, близких к напряжению пробою Ur,, проб, происходит лавинообразное увеличение тока коллектора, что может привести к выходу прибора из строя.
Входные характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером (ОЭ) представляют собой зависимость Iб=f(Uаб) при фиксированных значениях Uкэ ,а выходные – зависимость Iк=f(Uкэ) при фиксированных значениях Iб. Семейства этих характеристик приведены на рис. 4 а и б. Выходные характеристики в схеме с ОЭ гораздо сильнее зависят от коллекторного напряжения, вследствие чего они имеют большой наклон в области Uкэ<0, чем аналогические характеристики в схеме ОБ.
Схема включения с общим коллектором (ОК) имеет много общего со схемой ОЭ, поскольку входным, управляющим током в обоих случаях является ток базы, а выходные токи Iк и I’ различаются мало (IкαIэ). Поэтому семейства входных и выходных характеристик в схеме ОК будут практически такими же, как и в схеме ОЭ.
Содержание

## Slide 16: Рис.3. Входные (а) и выходные (б) статические характеристики биполярного транзистора, включенного по схеме с общей базой.
0 0,1 0,2 Uэб, В
10
20
30
Iэ, мА
Uкб =0
Uкб =-5,0В
а)
0 2 4 Uкб, проб
U кб, В
I к,мА
30
20
10
Iэ=30мА
б)
Содержание
Назад

## Slide 17: Рис. 4 Выходные (а) и входные (б) статические характеристики биполярного транзистора , включенного по схеме с общим эмиттером.
0 0.1 0.2 0.3 Uбэ,В
Iб,мА
Uкэ=0
Uкэ=-5В
3
1
2
Iк
0 1 2 3 Uкэ,проб Uкэ, В
Iб =0
Iб=Iко
0,5 мА
0,5 мА
1,5 мА
20 мА
Содержание
Назад

## Slide 18: Полевые транзисторы.
Структура полевого транзистора.
Рис. 5 Схемные обозначения и проходные вольт-амперные характеристики транзистора
Рис. 6. Упрощенная структура полевого транзистора ( с каналом n-типа ) с управляющим p-n переходом.
Рис. 8. Структура МДП-транзистора.
Статические характеристики полевого транзистора.
Рис. 7 Стокозатворная (а) и выходные (б) характеристики транзистора с управляющим p-n переходом.
Рис. 9 Стокозатворные характеристики МДП-транзисторов с индуцированным (1) и встроенным (2) каналом.
Содержание

## Slide 19
Полевые транзисторы представляют собой полупроводниковые приборы, ток в которых обусловлен дрейфом основных носителей заряда под действием продольного электрического поля. Управление током в таком приборе осуществляется за счёт изменения проводимости полупроводника с помощью поперечного электрического поля.
В настоящее время получили применение две основные разновидности полевых транзисторов: транзисторы с управляющим p-n переходом и транзисторы с изолированным затвором (МДП- транзисторы). Схемные обозначения и графики вольт-амперных характеристик Ic=f(Uзи) сведены в таблицу и приведены на рис.5. На рис 6 , приведена упрощенная структура полевого транзистора с управляющим p-n переходом. В исходную пластину полупроводника n- типа на противоположных сторонах методом сплавления ( или диффузии ) вводятся акцепторные примеси, так, чтобы образовывались области p-типа. Между областями с противоположными типами проводимости образуется p-n переход. Область n-типа, заключенная между двумя p-n переходами, образует проводящий канал.
Область, от которой начинают движение основные носители в канале, получила название истока. Область, к которой движутся основные носители в канале, называется стоком. Области p-типа, используемые для управления током в канале, образуют затвор. В соответствии со сказанным внешние электроды ( выводы ) получили аналогичные названия.
Содержание

## Slide 20: Рис. 5 Схемные обозначения и проходные вольт-амперные характеристики транзистора.
Ucи
C
+
Uзи
-
З
Ucи
C
+
Uзи
-
Ucи
-
П
+
C
+
Uзи
+
П
Uзи
Ic
Uзи
Ic
Uзи
Ic
Ucи
C
-
Uзи
+
З
C
-
Uзи
-
Ucи
-
П
+
C
Uзи
-
П
-
+
Uзи
Ic
Uзи
Ic
Uзи
Ic
Ucи
С управляющим
Тип
транзистора
С каналом n- типа
С каналом p-типа
Полярность напряжений
Вольт-амперная характеристика
Полярность напряжений
Вольт-амперная характеристика
p-n
переходом
МДП со
Встроенным каналом
МДП с индуцированным каналом
Содержание
Назад

## Slide 21: Рис. 6. Упрощенная структура полевого транзистора ( с каналом n-типа ) с управляющим p-n переходом.
Ic
+ -
+ -
Uзи
Uси
-
И
С
p
p
n
З
Содержание
Назад

## Slide 22
Между затвором и истоком подается напряжение такой полярности, чтобы оно создавало обратное смещение p-nперехода, а напряжение между стоком и истоком имеет такую полярность, чтобы основные носители двигались от истока к стоку. Механизм управления током в транзисторе заключается в следующем. Как известно из теории p-n перехода, при увеличении обратного смещения на переходе (Uзи) область обеднённого слоя будет расширяться и распространяться в область полупроводника n-типа, поскольку для основных носителей в слоях всегда соблюдается условие pp>>nn.Так как в обедненном слое практически отсутствуют свободные носители заряда, то электрический ток может быть только в проводящем канале, расположенном между обедненными слоями. Изменяя напряжение Uзи можно менять поперечное сечение проводящего канала, т.е. его проводимость, а следовательно , управлять током транзистора. Другими словами полевой транзистор можно рассматривать как управляемый резистор. Если напряжение Uзи достаточно велико то происходит смыкание обедненных областей и ток транзистора станет равным нулю. Напряжение U0 , при котором происходит перекрытие канала, называется напряжением отсечки. При нулевом напряжении на затворе ( т. е. затвор и исток закорочены) ток транзистора максимальный, Iсо – ток насыщения стока ( рис.7 а ), который практически не зависит от напряжения Uси при условии Uси>U0.
Последнее объясняется тем, что в рабочем режиме канал не является эквипотенциальным вследствие того, что ток стока вызывает падение напряжения в самом канале, которое создает дополнительное обратное смещение на управляющем p-n переходе. Это способствует уменьшению проводимости канала, в результате чего увеличение напряжения Uси не сопровождается пропорциональным увеличением тока стока(рис.7 б).
Содержание

## Slide 23: Рис. 7 Стокозатворная (а) и выходные (б) характеристики транзистора с управляющим p-n переходом.
U0
0,5U0
0
Uзи
Iсо
Ic
а)
Ic
Ico
Ucи
0 Uси=U1-U0 Uси=U0
Крутая область
Пологая область
Область пробоя
U9
U3
U2
U1
Uзи=0
Uси=Uзи
б)
Содержание
Назад

## Slide 24
Более того, когда суммарное напряжение на p-n переходе Uзи+Uси достигает |U0, канал почти перекрывается и при дальнейшем увеличении напряжения Uси ток стока остается практически неизменным, как показано на рис.7 б.
Ток насыщения Iсо и напряжение отсечки U0 зависят от геометрии прибора, физических параметров полупроводника и распределения примесей в канале.
Полевые транзисторы с изолированным затвором имеют структуру металл – диэлектрик – полупроводник ( МДП – транзисторы). Схемотехнически такая структура представлена на рис. 8. МДП – транзисторы могут изготавливаться либо на полупроводниковой, либо на диэлектрической подложке. В рассматриваемом случае подложкой служит кремний n- типа. Путем окисления кремния на поверхности подложки образуется тонкий изолирующий слой диэлектрика из двуокиси кремния SiO2.Через специальные отверстия в диэлектрике методом диффузии в подложке создаются две области с противоположными типами проводимости, т.е. p-типа. Между областями p и n образуются два электронно-дырочных перехода. Одна из p-областей используется в качестве стока, а другая – истока. Подложку (ее вывод) обычно соединяют с истоком. Полярности приложенных напряжений при нормальном включении транзистора показаны на рис.5.При напряжении Uзи=0 ток стока будет пренебрежимо мал (ток утечки), так как стоковый p-n переход оказывается смещенным в обратном направлении.
При подаче на затвор отрицательного смещения электроны, находящиеся в подложке на границе с диэлектриком, вытесняются в глубь полупроводника и в поверхностном слое подложки образуется проводящий канал p-типа. От подложки канал отделен изолирующим p- n переходом (обедненным слоем), смещенным в обратном направлении. Важно отметить, что канал индуцируется только при некотором пороговом значении напряжения Uпор.
Содержание

## Slide 25: Рис. 8. Структура МДП-транзистора.
+++++++
p+
p+
n
+ Uзи -
+ Uси -
С
И
SiO2
П
З
Содержание
Назад

## Slide 26
Увеличение напряжения на затворе (|Uзи|> |Uпор|) приводит к увеличению концентрации подвижных носителей (дырок) в канале, и ток стока возрастает. В результате стокозатворная вольт-амперная характеристика МДП-транзистора будет иметь вид, показанный на рис 9 (кривая 1).
Помимо МДП-транзисторов с индуцированным каналом изготавливаются МДП-транзисторы со встроенным каналом. Встроенный канал можно получить, например, путем диффузии примесей в подложку. В отличие от предыдущего в транзисторе со встроенным каналом ток стока не равен нулю при нулевом смещении на затворе (рис 9 , кривая 2). При подаче на затвор транзистора с каналом p-типа отрицательного смещения возрастает концентрация дырок в канале (режим обогащения) и ток стока увеличивается. При положительном смещении на затворе (режим обеднения) ток уменьшается и при напряжении отсечки U0 становится равным нулю.
Стоковые характеристики МДП-транзисторов по виду подобны аналогичным характеристикам транзисторов с управляющим p-n переходом.
В отличие от биполярного транзистора полевой транзистор управляется напряжением и характеризуется аналогично электронной лампе следующей системой дифференциальных параметров:
крутизной характеристики
коэффициентом усиления транзистора
внутренним сопротивлением транзистора
Перечисленные параметры связаны между собой соотношением .
Содержание

## Slide 27: Рис. 9 Стокозатворные характеристики МДП-транзисторов с индуцированным (1) и встроенным (2) каналом.
Uпор
Uо
Uзи
Ic
Ico
1
2
Режим обогоще-
ния
Режим обеднения
Содержание
Назад

## Slide 28
Дифференциальные параметры транзистора приближенно можно определить из его статических характеристик.
Важным низкочастотным дифференциальным параметром полевого транзистора является входное сопротивление
где ток затвора Iз для транзистора с p-n переходом определяется обратной ветвью вольт-амперной характеристики обратно смешанного p-n перехода. Сопротивление таких транзисторов составляет 106-109Ом. Для МДП-транзисторов входное сопротивление определяется сопротивлением слоя диэлектрика и может достигать 109-1014 Ом.
Полевые транзисторы подвержены влиянию температуры в меньшей степени чем биполярные.
Полевые транзисторы аналогично биполярным ( см. рис. 3 -рис. 4 ) могут включаться тремя различными способами: по схеме с общим истоком (ОИ), общим стоком(ОС), и общим затвором (ОЗ). Обычно схема с общим затвором самостоятельного применения не имеет, а используется в качестве основной части более сложных схем (каскадов).
Содержание