## Slide 1: Обработка прерываний
Тюменский Колледж Связи, Информатики и Управления
Преподаватель: Артюшкина Елена Владимировна

## Slide 2: План:
Понятие прерывания. Механизм обработки прерываний
Классификация прерываний
Приоритет прерываний, режимы обработки прерываний
Роль ОС в обработке прерываний

## Slide 3: 1. Понятие прерывания. Механизм обработки прерываний
Прерывание – механизм, позволяющий координировать параллельное функционирование отдельных устройств вычислительной системы и реагировать на особые состояния, возникающие при работе процессора.

## Slide 4
Прерывание – это принудительная передача управления от выполняемой программы к системе (а через нее – к соответствующей программе обработки прерывания) происходящая при возникновении определенного события.

## Slide 5
Основная цель введения прерываний – реализация асинхронного режима функционирования и распараллеливание работы отдельных устройств вычислительного комплекса.
Механизм прерываний реализуется аппаратно-программными средствами.

## Slide 6
Структуры систем прерывания могут быть различными, но все они имеют одну общую особенность – прерывание непременно влечет за собой изменение порядка выполнения команд процессором.

## Slide 7: Механизм обработки прерываний:
1. Установление факта прерывания (прием сигнала запроса на прерывание) и идентификация прерывания.
2. Запоминание состояния прерванного процесса вычислений.
3. Управление аппаратно передается на подпрограмму обработки прерывания.

## Slide 8
4. Сохранение информации о прерванной программе, которую не удалось спасти на шаге 2 с помощью аппаратуры.
5. Собственно выполнение программы, связанной с обработкой прерывания.
6. Восстановление информации, относящейся к прерванному процессу (этап, обратный шагу 4).
7. Возврат на прерванную программу.
Шаги 1-3 реализуются аппаратно, шаги 4-7 – программно.

## Slide 9
Обработка прерывания в простых программных средах
прерывание
Исполняемая программа
Подпрограмма обработки прерывания
Отключение прерываний,
сохранение контекста
прерванной программы,
установка режима работы
системы прерываний
Собственно тело
программы обработки
прерывания
Восстановление контекста
прерванной ранее программы,
установка прежнего режима
работы системы прерываний

## Slide 10
Главные функции механизма прерываний:
распознавание или классификация прерываний;
передача управления соответствующему обработчику прерываний;
корректное возвращение к прерванной программе.

## Slide 11: 2. Классификация прерываний
Прерывания
Внешние (аппаратные)
Внутренние (исключения)
вызываются асинхронными событиями, которые происходят вне прерываемого процесса;
обрабатываются драйверами соответствующих внешних устройств.
например: прерывания от таймера; прерывания от внешних устройств; прерывания по нарушению питания.
вызываются событиями, которые связаны с работой процессора и являются синхронными с его операциями ;
обрабатываются процедурами ОС, обслуживающими системные вызовы .
например: при делении на ноль; при нарушении адресации.

## Slide 12
Программные прерывания
генерируются в исключительных ситуациях при выполнении особой команды процессора, выполнение которой имитирует прерывание, т.е. переход на новую последовательность инструкций;
обрабатываются процедурами из API.

## Slide 13: 3. Приоритет прерываний, режимы обработки прерываний
Сигналы, вызывающие прерывания, формируются вне процессора или в самом процессоре, они могут возникать одновременно. Выбор одного из них для обработки осуществляется на основе приоритетов, приписанных каждому типу прерывания.

## Slide 14
Распределение прерываний по уровням приоритета
Программные прерывания
Терминалы
Магнитные диски
Сетевое оборудование
Средства контроля процессора
Системный таймер
Внешние устройства
Низкий приоритет
Высокий приоритет

## Slide 15
Наличие сигнала прерывания не обязательно должно вызывать прерывание исполняющейся программы. Процессор может обладать средствами защиты от прерываний:
отключение системы прерываний;
маскирование (запрет) отдельных сигналов прерывания.
Программное управление этими средствами позволяет ОС регулировать обработку сигналов прерывания:
либо процессор обрабатывает их сразу по приходу;
либо откладывать обработку на некоторое время;
либо полностью игнорировать прерывания.
Чтобы обработать сигналы прерывания в разумном порядке, им присваиваются приоритеты. Сигнал с более высоким приоритетом обрабатывается в первую очередь, обработка остальных сигналов прерывания откладывается.

## Slide 16
Программное управление маскирования сигналов прерывания позволяет реализовать различные дисциплины обслуживания (режимы обработки прерываний):
1. С относительными приоритетами, т.е. обслуживание не прерывается даже при наличии запросов с более высокими приоритетами. После окончания обслуживания данного запроса обслуживается запрос с наивысшим приоритетом. Для организации такой дисциплины необходимо в программе обслуживания данного запроса наложить маски на все остальные сигналы прерывания или просто отключить систему прерываний.

## Slide 17
3. По принципу стека, или, по дисциплине LCFS (Last Come First Served – последним пришел, первым обслужен), т.е. запросы с более низким приоритетом могут прерывать обработку прерывания с более высоким приоритетом. Для этого необходимо не накладывать маску ни на один из сигналов прерывания и не выключать систему прерываний.
2. С абсолютными приоритетами, т.е. всегда обслуживается прерывание с наивысшим приоритетом. Для реализации этого режима необходимо на время обработки прерывания замаскировать все запросы с более низким приоритетом.

## Slide 18: 4. Роль ОС в обработке прерываний
Управление ходом выполнения задач со стороны операционной системы заключается в:
организации реакций на прерывания;
в организации обмена информацией (данными и программами);
в предоставлении необходимых ресурсов;
в динамике выполнения задачи и в организации сервиса.
Причины прерываний определяет операционная система (модуль, который называют супервизором прерываний), она же и выполняет действия, необходимые при данном прерывании и в данной ситуации.

## Slide 19
Супервизор прерываний выполняет следующую последовательность действий:
сохраняет в дескрипторе (описателе процесса) рабочие регистры процессора, определяющие контекст прерываемого вычислительного процесса;
далее определяет ту подпрограмму, которая должна выполнить действия связанные с обслуживанием настоящего (текущего) запроса на прерывание;
наконец, перед тем, как передать управление на эту подпрограмму, устанавливает необходимый режим обработки прерывания.

## Slide 20
После выполнения подпрограммы обработки прерывания управление вновь передается ядру операционной системы, на тот модуль, который занимается диспетчеризацией задач. И уже диспетчер задач в соответствии с принятой дисциплиной распределения процессорного времени (между выполняющими вычислительными процессами) восстановит контекст той задачи, которой будет решено выделить процессор.

## Slide 21
Обработка прерывания при участии супервизоров ОС
прерывание
Исполняемая программа
Супервизор прерываний
Выбор готовой к выполнению
задачи (на основе принятой
дисциплины обслуживания)
Восстановление контекста
задачи, установка прежнего
режима работы системы
прерываний и передача
управления этой задаче
Отключение прерываний,
сохранение контекста
прерванной программы,
установка режима работы
системы прерываний
Определение адреса
программного модуля,
обслуживающего запрос
на прерывание, и передача
управления на него
Выполнение кода подпрограммы
обработки прерывания
(эта программа уже не заботится о сохранении контекста
прерванного процесса)
Диспетчер задач